Вход в сервисное меню.

1.1 С ПДУ установить уровень громкости = 00.

1.2 На ПДУ нажать кнопку « MENU ». ( Включится режим пользовательского меню, подменю « Изображение».)

1.3 На ПДУ последовательно нажимаются и отпускаются кнопки 6-5-6-8.( Включится меню « Factory » и в правом верхнем углу кратковременно появятся данные текущего канала.) Примечание: При включенном режиме « Factогу » Вы можете регулировать громкость, переключать каналы, изменять настройки изображения. Из других режимов сервисного меню Вам это не удастся. Для выхода из режима нужно нажать на ПДУ кнопку «Recall ».

Режимы сервисного меню.

2.1 Нажимая на ПДУ « Slеер» осуществляется переключение режимов Fасtогу =>B/W Ваlаnсе =>Adjust menu. Кнопками Роs +, Роs  -осуществляется перебор строк меню, кнопками Vо1+, Vol - вводятся изменения в установки.

2.2 В режиме « Adjust menu 0» кнопкой ПДУ « Mute» осуществляется переход между подменю Adjust. Всего их 14, но для того чтобы увидеть подменю от 3 и выше нужно в « Adjust menu 2» в строке Setup Select  установить 1.

Для выхода из режима нужно нажать на ПДУ кнопку «Recall ».

Внимание! При установке платы в ТВ очень часто размер по вертикали установлен не так как Вам нужно. Поэтому, когда Вы входите в сервисное меню, может возникнуть ситуация, что Вы не видите отображаемой информации.

Рекомендации. Выполнить пп.1.1,1.2, 1.3 из данной памятки. После этого дважды нажать «S1еер» на ПДУ. Вы попадете в режим « Adjust menu 0» и будете видеть это на экране. Установите в строке V.Size удобное для Вас значение размера по вертикали.